## Slide 1
Chapitre 4
La masse
PROF

## Slide 2
Introduction
Dans le marché ,on voit parfois les marchands comme le boucher, épicier…..utilisent des balances de différentes formes
Pourquoi on utilise la balance ?
Peut-on mesurer la masse d’une matière quelque soit son état physique?

## Slide 3
1 - définition
I-Notion de masse
  La masse d’un corps est une grandeur physique mesurable, permettant d'évaluer la quantité de matière présente dans ce corps.
  On note la masse par la lettre m L’unité internationale de mesure de la masse est le kilogramme noté kg

## Slide 4
2 - conversion des unités de masse
  On utilise parfois les multiples et les sous-multiples du gramme pour exprimer la masse d’un corps
  voir le tableau ci-dessous
t | q | . | kg | hg | dag | g | dg | cg | mg

## Slide 5
3 - les appareils de mesure
Balance à aiguille
02
Balance de Roberval
03
Balance électronique
01
Pour mesurer la masse, on utilise des balances de différentes formes

## Slide 6
1 - Utilisation de la balance Roberval
II - Mesure de la masse d’un solide:
  On réalise l’équilibre de la balance .
  On pose le corps solide dans l’un des plateaux et les masses marquées dans l’autre plateau pour établir l’équilibre de nouveau.
100 g 20 g 10 g

## Slide 7
  La masse du solide est égale à la somme des masses marquées:
  On écrit : m = 100 g + 20 g + 10 g
m = 130 g

## Slide 8
  On allume la balance puis on appuie sur le bouton de remise à Zéro ( la tare).
  On pose l’objet à peser sur le plateau
2 - Utilisation de la balance électronique :
a - Activité expérimentale :
  la masse du solide est : m= 260 g

## Slide 9
Récipient
La masse du liquide est : m = 120 g
1 -Activité expérimentale :
III - Mesure de la masse d’un liquide:
    On place le récipient vide sur le plateau .
    On appuie sur le bouton de remise à Zéro.
    On verse le liquide dans le récipient .
    On lit le résultat affiché sur l’écran.
Liquide

## Slide 10
Remarque
    Si on change la forme du corps sa masse ne change pas. .

## Slide 11
    On réalise l’expérience suivante :
    Quelle est la masse m1 du bécher vide ?
    Quelle est la masse m2 du bécher et l’eau ?
    Déduire m la masse de l’eau ?
Exercice d’application :
d’eau