## Slide 1
Chapitre
Le volume
PROF

## Slide 2
Dans la vie quotidienne, la plupart des liquides que nous consommons sont vendus dans des récipients dont le volume est indiqué.
Situation problème
Comment mesure t-on les volumes ?

## Slide 3
on met dans un bécher différents corps (voir figure )
L’air
L’eau
Corps solide
quels sont les corps occupant l’espace intérieur du bécher?

## Slide 4
1) Notion de volume et de capacité
I - Notion de volume
  Le volume d’un corps correspond à l’espace occupé par ce corps.
  Dans le système international d’unité le volume s’exprime en mètre cube, son symbole est m³

## Slide 5
  la capacité d'un récipient est le volume maximal de liquide qu'il peut contenir. L'unité usuelle de capacité est le litre (L)

## Slide 6
2) Unités de volume et de capacité
m3 | m3 | m3 | dm3 | dm3 | dm3 | cm3 | cm3 | cm3 | mm3 | mm3 | mm3
 |  |  |  |  | l | dl | cl | ml |  |  | 
Application : Convertir dans l'unité demandée
1dl = …………cm3 / 0.1 dal =……………dl
1dm3 = …………. l / 20 cm3=………….ml

## Slide 7
Quel matériel doit – on utiliser pour déterminer le volume du liquide ?

## Slide 8
II- Mesure du volume d’un liquide

## Slide 9
- Pour mesurer le volume d’un liquide, on utilise les récipients gradués comme l’éprouvette graduée et on suit les étapes suivantes : On calcule la valeur d’une seule division. Ici (30 mL – 20 mL)÷ 5= 2 mL On pose l’éprouvette sur une surface horizontale. On verse le liquide dans l’éprouvette . On détermine la valeur du volume en plaçant l’œil au niveau du bas du ménisque . Ne pas oublier d’écrire le résultat avec son unité marquée sur l’éprouvette.

## Slide 11
1 - volume d’un solide quelconque
III- Mesure du volume d’un solide
a) manipulation
Prenant un solide de forme quelconque et en le plongeant dans un récipient (éprouvette) graduée.

## Slide 12
b)Technique de mesure
    Mettre de l’eau dans votre éprouvette de manière à la remplir environ à moitié.
    · Lire le volume de l’eau : V1= …….. mL
    · Faire glisser l’objet en métal dans l’éprouvette. Que constatez-vous concernant le niveau de l’eau ?
    Le niveau de l’eau a augmenté.
    · Mesurer le volume contenu dans l’éprouvette :
    V2 = ….. mL
    · le volume V du solide est:
    V = V2 - V1

## Slide 13
REMARQUE
Il faut que le corps ne flotte pas sur le liquide
Le corps est insoluble dans le liquide

## Slide 14
    forme géométrique
2-Volume des corps de forme régulière
SOLIDE
CUBE
    V = a x a x a = a3
    V = π × R2 × h
    V = 4/3 π r³
    le volume
    v= L x l x h
Parallelepipede
cylindre
sphère